KOMUNIKASI DATA

TEKNIK ENCODING SIGNAL

Disusun Oleh:

Maulidiah Purnamasari 	(080411100050)

Malika balqis 	(080411100053)

Ervina 	(080411100058)

Daril Ulumiyah 	(080411100125)

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS TRUNOJOYO

2010/2011

BAB I

PENDAHULUAN

  - Latar Belakang

Maraknya transfer data dalam jumlah besar, seperti aplikasi multimedia, turut mendorong penggunaan teknologi serat optik sampai ke pengguna (end user). Aplikasi ini tentunya sangat membutuhkan media transmisi yang dapat diandalkan dari segi kualitas sinyal, waktu akses (no delay), keamanan data, daerah cakupan penerima yang luas, maupun harga jual yang kompetitif.

Modulasi adalah proses encoding sumber data dalam suatu sinyal carrier dengan frekuensi fc. Macam – macam teknik encoding itu sendiri yaitu:  Data digital sinyal digital, Data analog sinyal digital, Data digital sinyal analog, Data analog sinyal analog .

  - Tujuan

- Mahasiswa dapat mengetahui macam-macam  teknik  encoding.

- Mahasiswa dapat mengetahui  faktor-faktor fyg menentukan suksesnya receiver menerjemahkan sinyal yang datang.

- Mahasiswa dapat  memahami  teknik dasar pengkodean atau teknik modulasi.

- Mahasiswa dapat mengetahui  tipe-tipe modulasi

BAB II

PEMBAHASAN

Modulasi adalah proses encoding sumber data dalam suatu sinyal carrier dengan frekuensi fc.

Macam – macam teknik encoding :

- Data digital, sinyal digital

Umumnya peralatan Untuk mengubah kode data digital menjadi sebuah sinyal digital tidak terlalu kompleks & tidak terlalu mahal dibanding peralatan modulasi digital ke analog

- Data analog, sinyal digital

Perubahan data analog ke bentuk digital memungkinkan penggunaan peralatan transmisi digital & peralatan switching modern.

- Data digital, sinyal analog

Beberapa media transmisi seperti serat optik & media unguided hanya akan menyebarkan sinyal-sinyal analog

- Data analog, sinyal analog

Data analog dalam bentuk elektrik dpt ditransmisikan sbg sinyal baseband dengan mudah & murah

- DATA DIGITAL, SINYAL DIGITAL

- Sinyal digital adalah sinyal diskrit dengan pulsa tegangan diskontinyu.

- Tiap pulsa adalah elemen sinyal.

- Data biner ditransmisikan melalui pengkodean setiap bit data ke dlm elemen-elemen sinyal

- Biner 0 ditunjukkan melalui level voltase yang lbh rendah & biner 1 melalui level voltase yang lbh tinggi.

Ketentuan :

- Unipolar: Semua elemen-elemen sinyal dalam bentuk yang sama yaitu positif semua atau negatif semua.

- Polar :adalah elemen-elemen sinyal dimana salah satu state logic dinyatakan oleh level tegangan positif dan sebaliknya oleh tegangan negatif

- Rating Data : Rating data transmisi data dalam bit per secon

- Durasi atau panjang suatu bit: Waktu yang dibutuhkan pemancar untuk memancarkan bit

- Rating modulasi

- Rating dimana level sinyal berubah

- Diukur dalam bentuk baud=elemen-elemen sinyal per detik

6. Tanda (Mark) dan ruang (Space)

Biner 1 dan biner 0 berturut-turut

Menerjemahkan Sinyal

- Perlu diketahui oleh Receiver

- Waktu bit saat mulai dan berakhirnya

- Level sinyal apakah tinggi (1) atau rendah (0)

- Faktor-faktor yang menentukan suksesnya receiver menerjemahkan sinyal yang datang :

- Perbandingan sinyal dengan noise(gangguan)

- Rating data

- Bandwidth

Dengann faktor2 lain yang tetap & konstan, maka :

- Rate data meningkat berarti akan meningkatkan rate error bit (BER)

- SNR meningkat berarti akan mengurangi rate error bit

- Bandwidth meningkat membuat rate data meningkat

Perbandingan Pola-Pola Encoding

- Spektrum sinyal

- Berkurangnya komponen2  berfrekuensi tinggi mengurangi bandwidth yang dibutuhkan Untuk transmisi

- Kekurangan pada komponen arus searah (dc) menyebabkan pengkopelan ac melalui trafo menimbulkan isolasi yang sgt baik serta mampu mengurangi interferensi

- Desain sinyal yang baik harus memusatkan kekuatan yang ditransmisi di tengah bandwidth transmisi.

- Clocking

- Untuk menentukan awal & akhir posisi setiap bit adalah dengann menyediakan clock  terpisah  Untuk sinkronisasi transmiter dan receiver

- Mekanisme sinkronisasi berdasarkan sinyal yang ditransmisikan

- Pendeteksian error

- Dengann skema pengkodean sinyal scr fisik dpt mendeteksi error dengann lbh cepat

- Interferensi sinyal dan kekebalan terhadap noise

- Beberapa kode tertentu menunjukkan kinerja yang sgt baik dlm mengatasi noise

- Harga dan Kelengkapan

- Rating sinyal yang lebih tinggi(seperti kecepatan data) menyebabkan harga semakin tinggi

- Beberapa kode membutuhkan rate sinyal ternyata lbhbesar dibanding rate data aktual

Pola –Pola encoding

- Nonreturn to Zero-Level (NRZ-L)

- Adalah kode-kode yang sering digunakan Untuk membangkitkan atau mengartikan data digital melalui terminal atau perangkat-perangkat lain

- Dua tegangan yang berbeda untuk 2 digit biner

- Tegangan konstan selama interval bit

- Tidak ada transisi yaitu tidak kembali ke level voltase nol

Contoh:

- Ketiadaan voltase dpt digunakan Untuk menampilkan biner 0 dan voltase positif konstan Untuk menampilkan nilai biner 1

- Nonreturn to Zero Inverted (NRZI)

- Mempertahankan pulsa voltase konstan Untuk durasi waktu bit

- Data2 itu sendiri ditandai saat kehadiran atau ketidakhadiran transisi pada permulaan waktu bit

- Adanya transisi (dari rendah ke tinggi atau tinggi ke rendah) pada permulaan waktu bit menunjukkan biner 1 Untuk bit waktu tsb

- Tidak ada transisi yang menunjukkan biner 0

- Adalah contoh encoding differential, yakni informasi yang  ditransmisikan lebih ditujukan pada pengertian susunan simbol-simbol data yang berurutan dibandingkan dengan elemen-elemen sinyal itu sendiri

- Bipolar-AMI

- Teknik ini diarahkan Untuk mengatasi ketidakefisienan kode-kode NRZ

- Digunakan lebih dari 2 level sinyal

- Contoh Untuk skema ini yakni Bipolar-AMI (Alternate Mark Inversion) & pseudoternary

- Sedangkan biner 1 ditampilkan melalui pulsa positif dan negatif

- Pulsa biner 1 harus berganti-ganti polaritasnya

- Bandwidth yang dihasilkan dari sinyal2 yang dihasilkan  sgt tipis dibanding bandwidth Untuk NRZ

- Karena sinyal2 biner 1 berganti voltase dari positif ke negatif maka tidak ada dc komponen murni

- Sifat pulsa yang berganti-ganti memungkinkan hanya diperlukan alat yang sederhana Untuk mendeteksi error

- Pseudoternary

- Biner 1sesuai Untuk melalui No Line Signal

- Biner 0 melalui pulsa yang berganti-ganti negatif & positif

Bipolar-AMI and Pseudoternary

Pertukaran untuk biner multilevel

  - Tiap elemen sinyal hanya  menggambarkan satu bit

  - Pada 3 level  sistem dapat menggambarkan log23 = 1.58 bits informasi

  - Receiver harus membedakan diantara 3 level (+A, -A, 0)

  - Membutuhkan kira-kira lebih dari 3db kekuatan sinyal untuk kemungkinan yang sama dalam bit error

Dua fase (Bifase)

Terdapat serangkaian teknik pengkodean lain yang dikelompokkan dlm istilah bifase. Dua dari teknik ini yaitu :

- Manchester

  - Transisi di tengah untuk tiap periode bit

  - Perpindahan transisi sebagai clock dan data

  - Rendah ke tinggi menggambarkan 1

  - Tinggi ke rendah menggambarkan 0

- Differential Manchester

  - Transisi pertengahan bit hanya digunakan untuk clocking

  - Transisi dimulai saat periode bit menggambarkan 0

  - Tidak ada transisi yang dimulai saat periode bit dalam menggambarkan nol

  - Menggunakan differential encoding

Rate Modulasi

- Saat teknik pengkodean sinyal digunakan, perlu dibuat suatu perbedaan jelas antara rate data (dinyatakan dlm bit per detik) dan rate modulasi (dinyatakan dlm baud).

Rate data atau rate bit adalah 1/tB, tB = durasi bit.

Sedangkan rate modulasi adalah rate tempat elemen-elemen sinyal imunculkan

D = R

b

D = rate modulasi, baud

R = rate data, bps

b = jumlah bit per elemen sinyal

Kecepatan Modulasi

Scrambling

- Dalam skema ini, rangkaian yang akan menghasilkan level voltase konstan dijalurnya dan digantikan oleh rangkaian pengisi (yang menyediakan transisi yang cukup Untuk clock-receiver dlm memelihara singkronisasi)

- Rangkaian Pengisi (Filling)

  - Harus cukup menghasilkan transisi untuk sinkronisasi

  - Harus dapat diakui oleh receiver dan digantikan dengan yang asli

  - Panjang sama dengan yang asli

- Tidak ada komponen dc

- Tidak ada rangkaian panjang pada saluran sinyal level zero

- Tidak ada penurunan pada kecepatan data

- Kemampuan pendeteksian error

- B8ZS

- Penggantian Bipolar With 8 Zeros

- Skema pengkodean didasarkan pada bipolar-AMI

- Kekurangan kode AMI adalah string panjang nol bisa menyebabkan hilangnya singkronisasi. Untuk itu terdapat aturan :

- Jika octet pada semua zero dan pulsa terakhir tegangan yang terdahulu adalah encode positif  sebagai 000+-0-+

- Jika octet pada semua zero dan pulsa terakhir tegangan yang terdahulu adalah encode negatif  sebagai 000-+0+-

- Teknik ini memaksa dua kode pelanggaran pada kode AMI

- Receiver mendeteksi dan menerjemahkan seperti octed pada semua zero

- HDB3

- Kepadatan tinggi Bipolar 3 Zeros

- Didasarkan pada bipolar-AMI

- String pada empat zero digantikan dengan satu atau dua pulsa B8ZS dan HDB3

- DATA DIGITAL, SINYAL ANALOG

- Transmisi data digital melalui jaringan telepon umum.

  - Jaringan telepon dirancang Untuk menerima, mengalihkan dan mentransmisikan sinyal-sinyal analog dengan rentang frekuensi suara 300Hz sampai 3400Hz

  - Menggunakan modem (modulator-demodulator) dpt mengubah data digital ke sinyal-sinyal analog

- Modulasi dipengaruhi oleh karakteristik sinya pembawa yaitu :

amplitudo, frekuensi, fase

- Ada tiga teknik dasar pengkodean atau teknik modulasi yakni:

- Amplitude shift keying (ASK)

- Frequency shift keying (FSK)

- Phase shift keying (PSK)

Amplitude Shift Keying (ASK)

- Dua nilai  biner dilambangkan dua amplitudo berbeda dari frekuensi sinyal pembawa.

- Selalu, salah satu amplitudo adalah zero

  - Yakni, satu digit biner yang ditunjukkan melalui keberadaan sinyal pd amplitudo yang konstan dr sinyal pembawa, sedangkan yang lain melalui ketidakadaan sinyak pembawa.

- Rentan untuk pergantian gain tiba-tiba

- Teknik Modulasi yang tidak terlalu efisien

- Sampai dengan 1200bps pada voice grade line

- Digunakan pada fiber optic

Frequency Shift Keying (FSK)

- Secara umum berbentuk binary FSK (BFSK)

- Dua hasil biner diwakili oleh dua frekuensi yang berbeda(carrier dekat)

- Tidak mudah error daripada ASK

- Sampai dengan 1200 bps pada voice grade line

- Frekuensi radio tinggi

- Tiap frekuensi tinggi pada LAN menggunakan koaksial

FSK pada Voice Grade Line

Phase Shift Keying (PSK)

- Fase pada sinyal carrier adalah perubahan untuk mewakili data

- Binary PSK

  - Dua fase diwakili dua digit biner

- Differential PSK

- Perubahan fase relatif untuk transmisi sebelumnya lebih dari beberapa sinyal referensi.

Differential PSK

Quadrature PSK

- Penggunaan lebih efisien oleh tiap elemen sinyal diwakili lebih dari satu bit

Misalnya perubahan pada (/2 (90o)

- Tiap elemen diwakili dua bit

- Dapat digunakan 8 sudut fase dan memiliki lebih dari satu amplitudo

- 9600bps modem menggunakan sudut 12, empat pada tiap dua amplitudo

- Offset QPSK (orthogonal QPSK)

- Delay dalam aliran Q

Performance pada Pola Modulasi Digital ke Analog

- Bandwidth

- Bandwidth ASK dan PSK berhubungan langsung pada kecepatan bit

- Bandwidth FSK berhubungan pada kecepatan data untuk frekuensi rendah tetapi pada offset frekuensi modulasi untuk frekuensi tinggi carrier

- (lihat Stallings pada math)

- Pada saat noise, kecepatan bit error pada PSK dan QPSK adalah kira-kira 3dB superior untuk ASK dan FSK

- DATA ANALOG, SINYAL DIGITAL

- Digitalisasi

  - Adalah Konversi dari data analog ke data digital

  - Data digital dapat ditransmisikan dengan menggunakan NRZ-L

  - Data digital dapat ditransmisikan dengan menggunakan code selain NRZ-L

  - Data digital dapat dirubah menjadi sinyal analog

  - Konversi analog ke digital menggunakan codec (Coder-Decoder)

  - Dua teknik yang digunakan dlm Codec adalah Pulse Code Modulation dan Delta Modulation

Digitalisasi Data Analog

Pulse Code Modulation(PCM)

- Jika sinyal diambil pada interval regular dan pada rate yang lebih tinggi dua kali daripada frekuensi sinyal tertinggi, maka sample memuat banyak informasi dari sinyal original

  - (Proof - Stallings appendix 4A)

- Batas data voice(suara) sampai 4000Hz

- Membutuhkan 8000 sample tiap detik Untuk menggolongkan sinyal suara dengan lengkap

- Untuk mengubah menjadi digital, tiap sample harus ditandai dengan suatu kode biner

- Sistem 4 bit sample memberi 16 level

- Kualitas

  - Kualitas error atau noise

  - Kira-kira diartikan dimungkinkan untuk menutup kembali ketepatan original

- 8 bit sample memberi 256 level kuantisasi

- Mutu sinyal suara yang diwakili lbh baik dibandingkan kualitas dengan transmisi analog

- 8000 samples tiap detik pada tiap 8 bit memberi  64kbps

PCM Example

Nonlinear Encoding

- Skema PCM menggunakan Nonlinear Encoding yang artinya bhw level2 kuantisasi tidak diperlakukan sama.

- Mengurangi sinyal distorsi

- Pengurangan sinyal distorsi dpt dilakukan dengan menggunakan kuantisasi yang seragam dan companding yakni proses mempersingkat rentang intensitas sebuah sinyal dengan penambahan lbh banyak penguat Untuk sinyal2 yang lemah dibanding thd sinyal yang kuat pd input.

Effect of Non-Linear Coding

Modulasi Delta (DM)

- Dengan DM, suatu input analog  kira-kira seperti fungsi tangga yang bergerak naik-turun dengan satu level kuantisasi pd tiap interval sampling

- Output dari proses DM adalah tuntunan biner yang dpt digunakan receiver Untuk rekonstruksi fungsi tangga

Modulasi Delta-Contoh

Modulasi Delta- operasi

Modulasi Delta - Performance

- Menghasilkan suara yang baik

  - PCM - 128 levels (7 bit)

  - Bandwidth suara 4khz

  - Harus 8000 x 7 = 56kbps Untuk data digital PCM

- DATA ANALOG,SINYAL ANALOG

- Mengapa modulasi sinyal analog?

  - Frekuensi yang tinggi dapat memberikan  efektifitas dalam transmisi

  - Membolehkan frequency division multiplexing (Bab 8)

- Tipe-tipe modulasi

  - Amplitudo Modulation (AM)

  - Phase Modulation (PM)

  - Frequency Modulation (FM)

Modulasi Analog

Quadrature Amplitude Modulation (QAM)

- QAM digunakan pada asymmetric digital subscriber line (ADSL) dan beberapa wireless

- Kombinasi dari ASK dan PSK

- Logical extension pada QPSK

- Dikirimkan dua sinyal simultan yang berbeda dalam frekuensi carrier yang sama

- Digunakan dua copy carrier,satu shifted 90°

- Tiap carrier adalah modulasi ASK

- Dua sinyal independen sama media

- Demodulasi dan kombinasi untuk output sinyal original

QAM Modulator

Level-level QAM

- Dua level ASK

  - Setiap dua aliran dalam satu keadaan

  - Empat  sistem keadaan

  - Essentially QPSK

- Empat level ASK

  - Kombinasi aliran menjadi satu pada 16 perubahan

- 64 dan 256 sistem keadaan memiliki implementasi

- Kecepatan data diperbaiki untuk bandwidth yang diberikan

  - Ditambahkan potensial kecepatan error

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

- Macam – macam teknik encoding :

- Data digital, sinyal digital

- Data analog, sinyal digital

- Data analog, sinyal digital

- Data analog, sinyal analog

- Faktor-faktor yg menentukan suksesnya receiver menerjemahkan sinyal yang datang :

- Perbandingan sinyal dengan noise(gangguan)

- Rating data

- Bandwidt

- Ada tiga teknik dasar pengkodean atau teknik modulasi yakni:

- Amplitude shift keying (ASK)

- Frequency shift keying (FSK)

- Phase shift keying (PSK)

- Level-level QAM

- Dua level ASK

- Empat level ASK

- 64 dan 256 sistem keadaan memiliki implementasi

- Kecepatan data diperbaiki untuk bandwidth yang diberikan

- Tipe-tipe modulasi

- Amplitudo Modulation (AM)

- Phase Modulation (PM)

- Frequency Modulation (FM)